Prieskum trhu

požiadavka na predloženie cenovej ponuky

(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)

1.	Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov :			Mesto Prievidza

IČO :			318 442

Sídlo :			Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania :

Ing. Lucia Rešetová

Telefón :			046 / 5179 713

E- mail :			lucia.resetova@prievidza.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky :

Mgr. Andrea Celláryová

Telefón :			046 / 5179 405

E-mail :			andrea.cellaryova@prievidza.sk

2.	Predmet zákazky a typ zmluvy

2.1	Názov zákazky: 	„Veľkokuchynské zariadenia pre školské jedálne pri MŠ“

2.2	Druh zákazky: 	zákazka na dodanie tovaru

2.3	Miesta dodania: 	 ŠJ pri MŠ, Ulica A. Mišúta 731/4, 971 01 Prievidza

ŠJ pri MŠ, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01  Prievidza

ŠJ pri MŠ, Športová ulica 134/36, 971 01  Prievidza

2.4	Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 9.000€ bez DPH

3.	Opis predmetu zákazky

3.1	Predmetom zákazky je  nákup 3 ks veľkokuchynských zariadení pre školské jedálne pri MŠ.

3.2	Opis minimálnych technických parametrov predmetu zákazky:

- Elektrický varný kotol – 1 ks pre školskú jedáleň MŠ Mišúta

rozmer 800 x 700 x 900 mm (rozmery musia byť dodržané), napätie 400 V, príkon 12 kW, 	objem 80 l, nepriamy ohrev, výpustný ventil, bezpečnostná tlaková armatúra, nerez oceľ AISI 	304 18/10, jednotlivé výkony musia byť minimálne dodržané

- Elektrická trojtrúbová pec + príslušenstvo– 1 ks pre školskú jedáleň MŠ Nábrežie sv. Cyrila

rozmer 1050 x 750 x 1650 mm (rozmery musia byť dodržané), pec oparená štyrmi nerezovými výškovo nastaviteľnými nožičkami a vyrobená z nerezovej ocele, zložená z 3 statických  na sebe usporiadaných identických trúb, každá trúba ovládaná samostatne, opatrená termostatom a vypínačom a dá sa prepínať medzi ohrevom hornou a dolnou špirálou alebo ohrevom oboma špirálami súčasne,  ergonomicky umiestňovaný plech na šírku, nerezové rukoväte, regulácia teploty 50°C až 300 °C,  príkon jednej trúby 5,2 kW (výkon trojpece 15,6 kW),

príslušenstvo – 3 ks chrómových roštov o veľkosti GN 2/1 a 3 ks smaltované plechy o veľkosti  GN 2/1,  hĺbka 65 mm

jednotlivé výkony musia byť minimálne dodržané a príslušenstvo musí pasovať na elektrickú trojtrúbovú pec

- Škrabka na zemiaky +  lapač šupiek a škrobu– 1 ks pre školskú jedáleň MŠ Športová ulica

nerezová škrabka slúžiaca na škrabanie zemiakov a koreňovej zeleniny, rozmer 700  x 950  x 700  mm (rozmery musia byť dodržané), napätie 400 V, príkon 0,6 kW, hmotnosť náplne 12 kg, výkon 200 kg/hodina, spotreba vody 2,5 litra/kg, tečúca voda vyplachuje odpad

príslušenstvo k škrabke - nerezový lapač šupiek a škrobu slúžiaci k zachyteniu naškrabaných šupiek a škrobu vyplavovaných z bubna škrabky do odpadu, rozmery 380 mm, priemer 320 mm

jednotlivé výkony musia byť minimálne dodržané a príslušenstvo musí pasovať na škrabku na zemiaky

3.3	Záručný servis – bezplatne, nástup na servis do 24 hodín od nahlásenia poruchy riaditeľkou školskej jedálne. Záručná doba minimálne 2 roky.

3.4	Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky:

| P.č. | Názov tovaru | m.j. | Počet m.j. | Cena celkom (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bez DPH | s DPH |
| 1. | Elektrický varný kotol – ŠJ pri MŠ Mišúta | ks | 1 |  |  |
| 2. | Elektrická trojtrúbová pec + príslušenstvo – ŠJ pri MŠ Nábrežie sv. Cyrila | ks | 1 |  |  |
| 3. | Škrabka na zemiaky + lapač šupiek a škrobu – ŠJ pri MŠ Športová ulica | ks | 1 |  |  |
| Cena celkom |  |  |

3.5	Takto stanovená cena celkom zahŕňa:

- cenu nových veľkokuchynských zariadení, dovoz na určené miesta dodania; demontáž, odvoz a zlikvidovanie pôvodných zriadení, osadenie a montáž nových veľkokuchynských zariadení vrátane montážneho materiálu, zaškolenie pracovníkov.

- všetky práce, tak, aby zariadenie bolo plne funkčné bez nutnosti ďalších zásahov, čiže v cene budú aj započítané všetky stavebné úpravy, nevyhnutné dopojenia k novým spotrebičom.

3.6	Súčasťou dodávky predmetu obstarávania budú všetky potrebné záručné listy a návody na používanie a údržbu v slovenskom jazyku, revízne správy.

3.7	Dodanie predmetu obstarávania: jednorazovo, do 31.10.2014.

3.8 Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta dodania tak, aby si sami overili

a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

Obhliadku je možné vykonať v dňoch 6.10.2014 v čase od 8:00  do 11:00 hod.

Kontaktná osoba vo veciach obhliadky miesta dodania predmetu zákazky : Mgr. Andrea

Celláryová, telefón : 046 /5179405, e-mail: andrea.cellaryova@prievidza.sk

Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu  zákazky idú na ťarchu uchádzača.

4.	Možnosť predloženia ponuky na:

4.1	Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5.	Podmienky financovania predmetu obstarávania

5.1	Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2	Zálohy nebudú poskytované.

5.3	Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na každé zariadenie zvlášť. Súčasťou faktúry bude dodací list s potvrdením dodania a prevzatia tovaru zodpovedným pracovníkom zariadenia.

Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

6.	Podmienky účasti uchádzačov

6.1	Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.

6.2	Popis parametrov a fotodokumentácia oceneného produktu, ktoré budú súčasťou predloženej cenovej ponuky.

6.3	Doklad k výrobku, na ktorý uchádzač predkladá ponuku, preukazujúci skutočnosť, že výrobok spĺňa predpisy a normy platné v SR (prehlásenie o zhode) - kópia.

6.4	Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá voči mestu Prievidza alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).

6.5 Návrh zmluvy, ktorý je súčasťou tejto požiadavky podpísaný osobou oprávnenou konať za  	uchádzača.

6.6 Ocenenú tabuľku na ocenenie predmetu zákazky (podľa bodu 3.4 tejto požiadavky)  podpísanú osobou oprávnenou konať za uchádzača.

7.	Lehota na predloženie ponúk

7.1	Lehota na predloženie ponúk je určená do: 10.10.2014 do 11:00 hod.

7.2	Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.

7.3	Ponuky v listinnej podobe: v uzatvorených obálkach a označené „Veľkokuchynské zariadenia – neotvárať“.

8.	Kritériá na hodnotenie ponúk

8.1	Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

9.	Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

9.1	Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.

9.2	Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh kúpnej zmluvy, podmienky v zmluve budú dohodnuté v súlade s požiadavkou na predkladanie cenových ponúk a predloženou cenovou ponukou.

9.3	Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalších uchádzačov v poradí.

9.4	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Dátum: 24.9.2014

# Text boxes

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta