|  | NÁZOV PUBLIKÁCIE |
| --- | --- |

ENERGETICKÝ AUDIT  /ďalej EA/

MŠ Matušku, J.Matušku 759/1, Prievidza, PSČ 97101

Audit MŠ, je spracovaný v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. a.

|  | REFERENČNÉ ČÍSLO |
| --- | --- |

EEG-EA-6/11-2-2016

|  | ČÍSLO ZVAZKU |
| --- | --- |

Zväzok 1 z 2

|  | DÁTUM |
| --- | --- |

2/ 2016

|  | SPRACOVATELIA PROJEKTU |
| --- | --- |

Ing. Marián Tihanyi

|  | PREVZAL |
| --- | --- |

Ing. Tatiana Kvočiková

|  | ODOVZDANÉ |
| --- | --- |

14.2.2016

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	7

1.1.	Údaje o zadávateľovi EA	7

1.2.	Údaje o predmete EA	7

1.3.	Údaje spracovateľa EA	7

1.4.	Predmet energetického auditu (ďalej EA)	8

1.5.	Cieľ EA	8

1.6.	Podklady pre spracovanie EA	8

1.6.1.	Podklady poskytnuté zadávateľom	8

1.6.2.	Doplňujúce údaje získané vlastnou obhliadkou spracovateľa	8

1.7.	Prehlásenie spracovateľa	8

1.8.	Základné pojmy	8

2.	OPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU	10

2.1.	Základné údaje o predmete EA	10

2.1.1.	Zásobovanie energiami	11

2.1.1.1.	Nákup tepla	11

2.1.1.2.	Nákup elektriny	11

2.2.	Objekt MŠ	12

2.2.1.	POPIS OBJEKTU	12

2.2.1.1.	Popis obvodových konštrukcií objektu	12

2.2.1.2.	Vykurovanie objektu	14

2.2.1.2.1.	Zhrnutie spotreby tepla	14

2.2.1.2.2.	Popis osvetlenia	14

2.2.1.2.3.	Klimatizačné, vetracie a chladiace zariadenia	15

2.2.1.2.4.	Zhrnutie spotreby elektriny	15

2.3.	Údaje o energetických vstupoch	15

2.3.1.	Ročná výška energetických vstupov	15

2.4.	Klimatické podmienky	16

2.5.	Rozúčtovanie nákladov na energie v objekte	16

3.	HODNOTENIE VÝCHODISKOVÉHO STAVU	17

3.1.	Objekty	17

3.1.1.	Zhodnotenie obalových konštrukcií	17

3.2.	Významné spotrebiče energie	18

3.2.1.	Spotrebiče tepla	18

3.2.2.	Spotrebiče elektrickej energie	18

4.	NÁVRHY OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE	19

4.1.	Bez nákladové a nízko nákladové opatrenia	19

4.1.1.	Energetický manažment objektu	19

4.1.2.	Monitoring&Targeting – vyšší stupeň energetického manažmentu	20

4.1.2.1.	Monitoring&Targeting – predpoklady	21

4.1.2.2.	Monitoring&Targeting – zavedenie	21

4.1.2.3.	Monitoring&Targeting – zhodnotenie nákladov na zavedenie	21

4.1.2.4.	Inštalácia regulátora napätia (nn)	21

4.1.2.5.	Inštalácia slnečných kolektorov	22

4.1.2.6.	Rekuperácia	23

4.2.	Vysoko nákladové opatrenia	24

4.2.1.1.	Inštalácia TČ	24

4.2.2.	Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií	25

4.2.2.1.	Výmena osvetlenia	27

4.3.	Zhrnutie opatrení	27

4.4.	Varianty energeticky úsporného projektu	29

4.4.1.	Variant 1	29

4.4.2.	Variant 2	29

4.4.3.	Variant 3	30

4.4.4.	Porovnanie jednotlivých variant	30

5.	EKONOMICKÉ HODNOTENIE	31

6.	ENVIRONMENTÁLNE VYHODNOTENIE DOP. VARIANTU	34

7.	VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU	36

7.1.	Metodika a kritériá hodnotenia	36

7.1.1.	Vyhodnotenie výsledného efektu	39

7.2.	Celková výška dosiahnuteľných úspor energie pre dop. variant	39

7.3.	Záverečné odporúčanie	40

8.	REKAPITULAČNÝ LIST ENEREGETICKÉHO AUDITU	41

8.1.	Zhrnutie energetických a enviromentálnych prínosov.	42

8.2.	Zatriedenie objektu do energetickej triedy po realizácií doporučených opatrení	43

9.	PRÍLOHY	44

9.1.	Príloha 1 – Ekonomické hodnotenie doporučeného variantu	45

9.2.	Príloha 2 - Fotodokumentácia objektov	46

9.3.	Príloha 3 – Odovzdávací a preberací protokol	48

9.4.	Príloha 4 – Osvedčenie audítora	49

9.5.	Príloha 5 – Súhrnný informačný list, Súbor údajov pre monitorovací systém	52

9.6.	Príloha 6 – Základné tepelne technické parametre objektu	54

9.7.	Príloha 7 – Krycí list	55

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Situácia	10

Obrázok 2: Podiel jednotlivých konštrukcií a vetrania na tepelnej strate budovy	14

Obrázok 3: Porovnanie jednotlivých opatrení z pohľadu úspor energie	28

Obrázok 4: Porovnanie jednotlivých variant z pohľadu úspor	30

Obrázok 5: Porovnanie ukazovateľa ziskovosti	32

Obrázok 6: Porovnanie čistej súčasnej hodnoty	32

Obrázok 7: Porovnanie pomeru investičných nákladov k úsporám	33

Obrázok 8: Porovnanie súčtu poradí	39

Obrázok 9: Pohľady	46

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1: Nákup tepla	11

Tabuľka 2: Nákup elektriny	11

Tabuľka 3: Základné parametre objektu	12

Tabuľka 4: Spotreba energie na osvetlenie	15

Tabuľka 5: Energetické vstupy a výstupy priemer 2012-2014	16

Tabuľka 6: Klimatické podmienky vonkajšieho a vnútorného prostredia	16

Tabuľka 7: Požiadavky STN 73 0540	17

Tabuľka 8: Vyhodnotenie tepelnotechnických parametrov budov podľa STN 73 0540	17

Tabuľka 9: Vyhodnotenie obalových konštrukcií	18

Tabuľka 10: Prínosy navrhovaného opatrenia – regulácia napätia	22

Tabuľka 11: Prínosy navrhovaného opatrenia – kolektory	23

Tabuľka 12: Prínosy navrhovaného opatrenia – rekuperácia	24

Tabuľka 13: Prínosy navrhovaného opatrenia – TČ	24

Tabuľka 14: Prínosy navrhovaných opatrení –obalové konštrukcie	25

Tabuľka 14: Prínosy navrhovaných opatrení –obalové konštrukcie	26

Tabuľka 15: Prínosy navrhovaného opatrenia – výmena osvetlenia	27

Tabuľka 16: Zhrnutie navrhnutých opatrení	28

Tabuľka 17: Náklady na realizáciu a úspora – variant 1	29

Tabuľka 18: Náklady na realizáciu a úspora – variant 2	29

Tabuľka 19: Náklady na realizáciu a úspora – variant 3	30

Tabuľka 20: Vstupné údaje	32

Tabuľka 21: Ekonomické hodnotenie variantov	32

Tabuľka 22: Emisné koeficienty	34

Tabuľka 23: Zníženie záťaže životného prostredia	34

Tabuľka 24: Zvolené kritéria rozhodovania z kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi	36

Tabuľka 25: Kritéria ohodnotené bodmi	37

Tabuľka 26: Priradenie bodov podľa stanoveného postupu	37

Tabuľka 27: Určenie váh párovým porovnaním kritérií	37

Tabuľka 28: Kritéria ohodnotené bodmi a vynásobené váhou	38

Tabuľka 29: Riziká ohodnotené kvalitatívne	38

Tabuľka 30: Riziká ohodnotené bodmi	38

Tabuľka 31: Riziká ohodnotené bodmi a vynásobené váhou	38

Tabuľka 32: Vyhodnotenie výsledného efektu	39

Tabuľka 33: Celková výška dosiahnuteľných úspor energie pre doporučený variant	40

Tabuľka 34: Koeficienty pre prepočet úspor na primárnu energiu a celkovú primárnu energiu	42

Tabuľka 35: Energetické a enviromentálne prínosy	43

Tabuľka 36: Energetické triedy	43

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

## Údaje o zadávateľovi EA

| Identifikácia zadávateľa EA a prevádzkovateľa predmetu EA |
| --- |
| Názov, adresa | Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza |
| Kontaktná osoba | Ing. Tatiana Kvočiková |
| Telefón | 0904 752660 |
| E-mail | tatiana.kvocikova@prievidza.sk |
| Štatutárny zástupca | JUDr. Katarína Macháčková |
| IČO | 00318442 |

## Údaje o predmete EA

| Predmet EA Materská škola |
| --- |
| Adresa | J.Matušku 759/1, 971 01 Prievidza |

## Údaje spracovateľa EA

| Identifikácia spracovateľa EA |
| --- |
| Názov, adresa | EkoEnergy-Group s.r.o., Matice Slovenskej 8, 971 01 Prievidza |
| Zodpovedná osoba | Ing. Marián Tihanyi – konateľ spoločnosti |
| Telefón | 0902 917 190 |
| E-mail | en.audit@gmail.com |
| IČO | 36 797 766 |
| DIČ | 2022415340 |
| Audítor | Ing. Marián Tihanyi, Štefánika 14/2, 971 01 Prievidza, dátum narodenia 25.4.1959 |
| E-mail | en.audit@gmail.com |
| Web | www.ekoenergy-group.sk |

## Predmet energetického auditu (ďalej EA)

Posudzovaný objekt je objekt MŠ v Prievidzi. Objekt je orientovaný na vedľajšie svetové strany. Objekt je vybudovaný v zastavanej časti sídliska Zapotôčky. Objekt nie je postavený v žiadnej typizovanej stavebnej sústave. Objekt v súčasnom vybavení bol  oficiálne otvorený v roku 1985. Počet zamestnancov a detí pre hodnotený objekt je 78.

EA je spracovaný v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z.

## Cieľ EA

Cieľom EA je zhodnotenie jestvujúceho stavu, zistenie potenciálu úspor energie v objekte a návrh opatrení výsledkom ktorých bude efektívnejšie a ekonomickejšie využívanie energie. Cieľom je dosiahnuť po realizácii energeticky úsporného projektu úspory v spotrebe energie. Všetky ceny energií a investičné náklady uvedené v audite sú vrátane DPH a sú uvedené v eurách /€/. Výška DPH v SR je na úrovni 20%.

## Podklady pre spracovanie EA

    - Podklady poskytnuté zadávateľom

Údaje o spotrebe a nákladoch na elektrinu a teplo za obdobie  2012-2014

Dostupná archívna stavebná a výkresová dokumentácia

    - Doplňujúce údaje získané vlastnou obhliadkou spracovateľa

Obhliadka objektu

Vlastná fotodokumentácia

## Prehlásenie spracovateľa

Vypočítané údaje o potrebe tepla v správe auditu sú vypočítané podľa normy STN 73 0450, STN EN 12 831. Geometrické parametre objektov sú vypočítané podľa vyhlášky 311/2009 Z.z.. Správa je spracovaná energetickým audítorom v zmysle zákona č.321/2014 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie  (zákon o energetickej efektívnosti)

## Základné pojmy

- Podlahová plocha /vykurovaná/ – je určená z vonkajších rozmerov objektu, tak ako to požaduje vyhláška 311/2009 Z.z.

- Merná spotreba energie na vykurovanú plochu, alebo vykurovaný objem – je určená z normovanej potreby tepla pre normovaný počet dennostupňov /3422/ . Pri výpočte tepelných strát objektu boli použité fyzikálne parametre materiálov z normy STN 73 0540. /napr. merná tepelná vodivosť λ/.

- Potreba energie na vykurovanie – je určená podľa STN 73 0540 pre normalizovaný počet dennostupňov so zohľadnením vonkajších aj vnútorných tepelných ziskov a tepelných mostov.

- Tepelný príkon – je určený podľa STN 73 0540 a je závislý od tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií.

- Tepelná strata objektu je vypočítaná z tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a maximálnej výpočtovej vonkajšej teploty.

- Spotreba tepla na vykurovanie je vypočítaná z nameranej spotreby tepelnej energie a je prepočítaná na normalizovaný klimatický rok

- Normalizované hodnotenie vychádza z normovaných požiadaviek bez vplyvu subjektívneho faktoru. To znamená bez vplyvu vypínania kúrenia. Normalizovaná potreba tepla na vykurovanie je pre nepretržité vykurovanie počas roka.

# OPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU

## Základné údaje o predmete EA

Materská škola sa nachádza na sídlisku Zapotôčky  mesta Prievidza. Materská škola je 6 – triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje možnosť aj poldenného pobytu detí. Umiestnená je v účelovej budove v dvoch pavilónoch, v strede sa nachádza hospodársky pavilón , v ktorom je kancelária riaditeľky školy , vedúcej ŠJ, kuchyňa, práčovňa. MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 16:30 hod.
Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom, Mestom Prievidza.
V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená najmenej na 3 týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať Materskú školu na Ul. Mišúta v Prievidzi.

1. Organizácia tried a vekové zloženie detím . V pavilóne MŠ 1 vľavo prízemie : 1. trieda – 5-6 ročné deti
poschodie : 2. trieda – 5-6 ročné deti. V pavilóne MŠ 2 vpravo prízemie : 3. trieda – 2,5-3 ročné deti
6. trieda – 4-5 ročné. poschodie : 4. trieda – 2,5-3 ročné deti. 5. trieda – 4-5 ročné deti

2. Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí. Ranné schádzanie detí prebieha od 6:00 hod. do 7:00 hod. v 2. triede a v 3. triede, a tiež popoludní od 15:30 hod. do 16:30 hod. v 2. triede a v 3. triede.

Objekt je stavebne rozdelený na tri nezávislé časti, navzájom prepojené.

- Pavilón 1

- Pavilón 2

- Pavilón HP (hospodárske zázemie)

Obrázok 1: Situácia

    - Zásobovanie energiami

      - Nákup tepla

Dodávateľom tepla pre areál je PTH, a.s. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza. Dodané teplo je využívané na vykurovanie a ohrev TV. Výmenníková stanica je vo vlastníctve PTH, a.s. Výmenníková stanica je typu KOS HV/TV. Vo VS sú inštalované regulačné a zabezpečovacie prvky. Regulácie ÚK je ekvitermická s časovou funkciou. Regulácia ohrevu TV je dvojpolohová. V objekte nie je inštalované meranie tepla na ÚK a ohrev TV pre jednotlivé časti.

Vykurovanie objektov

Vykurovanie objektov je teplovodné. Teplo je do objektov dodávané kanálovým rozvodom v podlahe objektu. Teplá voda je dodávaná do objektov rozvodom s cirkuláciou.

Tabuľka 1: Nákup tepla

      - Nákup elektriny

Elektrická energia pre je potreby objektu nakupovaná od ENERGA Slovakia s. r. o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava. Elektrina je od dodávateľa fakturovaná zálohovo, mesačne s ročným vyúčtovaním. Areál je pripojený na nn distribučnú sieť.

Tabuľka 2: Nákup elektriny

## Objekt MŠ

    - POPIS OBJEKTU

Obvodové múry sú z pórobetónových tvaroviek, omietnuté vápennocementovými omietkami. Omietky nie sú poškodené. Okná sú drevené, pôvodné. Dvere sú drevené, presklené. Strecha je plochá bez tepelnej izolácie. Objekt nie je podpivničený. Podlaha na teréne je betónová.

V objekte sú situované administratívne, prevádzkové a učebné priestory. Svetlá výška priestorov objektu je menšia ako 5m. Objekt je pozdĺžnymi stranami orientovaný na  SZ, JV.

ZISTENÉ  SKUTOČNOSTI  OBHLIADKOU

Celkový stav objektu zodpovedá dobe výstavby a dobe používania. Obvodové múry sú murované pórobetónovými panelmi, nepoškodené. Vápennocementová vonkajšia omietka, nepoškodená. Strecha  je plochá, bez tepelnej izolácie, nepoškodená – nezateká. Výplne stavebných otvorov (okná) sú drevené dvojité, pôvodné, (dvere) sú drevené bez tepelnej izolácie. Podlaha na teréne je betónová bez tepelnej izolácie.

Tabuľka 3: Základné parametre objektu

      - Popis obvodových konštrukcií objektu

Podlaha na teréne

Podlaha na teréne má plochu 900,6 m2. Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie je 0,550 Wm-2K-1. Tepelný odpor je 1,65  m2K/W. Najnižšia prípustná hodnota tepelného odporu pre tento typ konštrukcie podľa STN 73 0540-2 je 2,5 m2K/W. Podlaha nevyhovuje súčasným požiadavkám. Tepelná strata prechodom touto konštrukciou činí 16,8 kW, t.j. 6,9% z celkovej tepelnej straty.

Strecha plochá

Strecha má plochu 851,5 m2. Súčiniteľ prechodu tepla tejto konštrukcie je na úrovni 0,610 Wm-2K-1. Najvyššia prípustná hodnota súčiniteľu prechodu tepla pre tento typ konštrukcie podľa STN 73 0540-2 je 0,10 Wm-2K-1. Strecha nevyhovuje súčasným požiadavkám. Tepelná strata prechodom touto konštrukciou činí 17,7 kW, t.j. 7,2% z celkovej straty.

Strop do voľného priestoru

Strop má plochu 49,1851,5 m2. Súčiniteľ prechodu tepla tejto konštrukcie je na úrovni 1,965 Wm-2K-1. Najvyššia prípustná hodnota súčiniteľu prechodu tepla pre tento typ konštrukcie podľa STN 73 0540-2 je 0,10 Wm-2K-1. Strecha nevyhovuje súčasným požiadavkám. Tepelná strata prechodom touto konštrukciou činí 1,2 kW, t.j. 0,5% z celkovej straty.

Okná

Okná sú pôvodné, drevené s plochou 270,5 m2 a koeficientom prestupu tepla U=2,900 Wm-2K-1.  Najvyššia prípustná hodnota súčiniteľu prechodu tepla pre tento typ konštrukcie podľa normy STN 73 0540-2 je 1,00 Wm-2K-1. Okná nevyhovujú súčasným požiadavkám na tepelnú ochranu budov. Tepelná strata prechodom touto konštrukciou činí 26,7 kW, t.j. 10,9% z celkovej straty.

Dvere

Dvere majú plochu 48,8 m2. Ich súčiniteľ prechodu tepla je na úrovni 4,100 Wm-2K-1. Najvyššia prípustná hodnota súčiniteľu prechodu tepla pre tento typ konštrukcie podľa normy STN 73 0540-2 je 1,00 Wm-2K-1. Konštrukcie nevyhovujú súčasným požiadavkám. Tepelná strata prechodom týmito konštrukciami činí 6,8 kW, t.j. 2,8% z celkovej straty. (Sú drevené presklené dvere.)

Obvodové steny

Obvodové steny (nad úrovňou terénu) majú plochu 944,1 m2. Ich súčiniteľ prechodu tepla je na úrovni 0,911 Wm-2K-1. Najvyššia prípustná hodnota súčiniteľu prechodu tepla pre tento typ konštrukcie podľa normy STN 73 0540-2 je 0,22 Wm-2K-1. Obvodové steny nevyhovujú súčasným požiadavkám. Tepelná strata prechodom touto konštrukciou činí 29,2 kW, t.j. 12,0%  z celkovej straty.

Tepelné mosty

Tepelná strata prechodom touto konštrukciou činí 10,4 kW, t.j. 4,3%  z celkovej straty.

Tepelná strata vetraním a infiltráciou

Tepelná strata vetraním a infiltráciou činí 135,0 kW, t.j. 55,4% z celkovej straty.

Obrázok 2: Podiel jednotlivých konštrukcií a vetrania na tepelnej strate budovy

Najvyšší podiel na tepelnej strate má vetranie a obvodová stena.

      - Vykurovanie objektu

Objekt je vykurovaný teplovodne, rebrovými plechovými a liatinovými telesami.  Telesá sú opatrené termostatickými ventilmi s hlavicami. TV je do miest spotreby dodávaná rozvodom s cirkuláciou z VS.

        - Zhrnutie spotreby tepla

Spotreba tepla v značnej miere závisí od klimatických podmienok. V objekte je inštalované meranie množstva tepla spotrebovaného na vykurovanie, ohrev TV. V ďalších výpočtoch sme použili priemer z nameraných hodnôt za tri roky.

        - Popis osvetlenia

Typy svetelných zdrojov a ich rozmiestnenie – svietidlá v rade, stav zodpovedajúci veku. Umelé osvetlenie jednotlivých časti objektu je riešené v závislosti na účele využitia danej miestnosti. V prevažnej miere sú využívané žiarivkové a žiarovkové svietidlá rôznych typov. V komunikačných priestoroch sú prevažne svietidlá  žiarovkové s krytím podľa miesta umiestnenia. Prevádzkový čas osvetlenia je podľa prevádzkovej doby objektu. Využiteľnosť umelého osvetlenia záleží v značnej miere od intenzity denného osvetlenia. Miestnosti objektu sú osvetlené denným svetlom, ale nachádzajú sa tam zóny aj bez denného svetla. Prirodzené osvetlenie v kombinácií s umelým osvetlením počas celej doby prevádzky nezabezpečuje dostatočnú intenzitu osvetlenia. 	Je nutné, aby bola dodržaná rovnomernosť osvetlenia a pomer osvetlenia bezprostredného okolia k osvetleniu daného priestoru.. Ovládanie svietidiel je ručné spínačmi osadenými pri vstupe do miestnosti vo výške cca 1,5 m nad podlahou. Spínanie svetiel je riešené tak, aby boli možné rôzne kombinácie svietidiel podľa potreby.	Intenzita umelého osvetlenia je nevyhovujúca a nezodpovedá norme. Pri meraní intenzity osvetlenia boli zistené nedostatky hlavne v komunikačných a obslužných priestoroch.

Tabuľka 4: Spotreba energie na osvetlenie

        - Klimatizačné, vetracie a chladiace zariadenia

V priestoroch objektu sa nepoužívajú centrálne klimatizačné zariadenia a centrálne chladenie. Vetranie objektov je prirodzené, infiltráciou.

Ostatná technológia

V objektoch sa používajú bežné elektrospotrebiče (výpočtová technika, kuchynské spotrebiče atď.).

        - Zhrnutie spotreby elektriny

Spotreba elektriny je počas roka v rovnomerná. Spotreba elektriny nie je závislá na klimatických podmienkach.

## Údaje o energetických vstupoch

    - Ročná výška energetických vstupov

Tabuľka je spracovaná  na základe údajov o spotrebe elektriny v budove v rokoch 2012-2014. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o priemerných vstupoch energie za roky 2012-2014 vyjadrené v cenách roku 2014.

Tabuľka 5: Energetické vstupy a výstupy priemer 2012-2014

## Klimatické podmienky

Tabuľka 6: Klimatické podmienky vonkajšieho a vnútorného prostredia

V predchádzajúcej tabuľke sú uvedené klimatické hodnoty vonkajšieho a vnútorného prostredia hodnotených objektov pre ktoré je spracovaný výpočet potreby tepla na vykurovanie. Priemerná vnútorná teplota vo vykurovacom období je vypočítaná ako vážený priemer teplôt počas vykurovania a teplôt počas útlmu kde váhu tvorí čas trvania jednotlivých teplôt. Výpočtová vnútorná teplota je určená váženým priemerom normovaných vnútorných teplôt jednotlivých miestností kde váhu tvorí obstavaný objem miestností.

## Rozúčtovanie nákladov na energie v objekte

V objektoch sa nenachádzajú ďalšie subjekty v podnájme.

# HODNOTENIE VÝCHODISKOVÉHO STAVU

## Objekty

    - Zhodnotenie obalových konštrukcií

Pre zhodnotenie obalových konštrukcií bola použitá dostupná výkresová a technická dokumentácia, fotodokumentácia a vlastná obhliadka objektu. V nasledujúcich statiach sú podrobne popísané tepelne technické vlastnosti jednotlivých stavebných konštrukcií.

Tabuľka 7: Požiadavky STN 73 0540

Tabuľka 8: Vyhodnotenie tepelnotechnických parametrov budov podľa STN 73 0540

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že tepelnotechnické parametre budov nevyhovujú STN 73 0540 (stačí ak vyhovuje v jednom) pre normalizované hodnotenie.

Tabuľka 9: Vyhodnotenie obalových konštrukcií

Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že koeficienty prestupu tepla nezodpovedajú súčasným požiadavkám na tepelnú ochranu budov.

## Významné spotrebiče energie

    - Spotrebiče tepla

Najväčším spotrebičom tepla je samotný objekt.

    - Spotrebiče elektrickej energie

Elektrická energia je spotrebovávaná na prevádzku účelového a technického zariadenia objektu na napájanie technológie, počítačovej a komunikačnej techniky, osvetlenia, ako pomocná energia vykurovania, ohrevu TV, kuchynských spotrebičov a ďalších elektrických prístrojov. Analýza spotreby elektrickej energie je uvedená v predchádzajúcich častiach. Spotrebiče sú väčšinou v dobrom technickom stave a ich prevádzka je na primeranej úrovni energetickej náročnosti.

# NÁVRHY OPATRENÍ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE

## Bez nákladové a nízko nákladové opatrenia

Po zhodnotení súčasného stavu energetického hospodárstva a hospodárenia s nakupovanými energetickými médiami sme navrhli niekoľko opatrení, ktoré po ich realizácii v celkovom meradle znížia celkovú energetickú náročnosť objektu. V nasledujúcich kapitolách sú uvedené návrhy jednotlivých opatrení vedúcich k energetickým a ekonomickým úsporám. Z jednotlivých návrhov opatrení sú zostavené varianty energeticky úsporného projektu. Na základe párového porovnávania kritérií je vybratý najvhodnejší variant opatrení na základe priorít majiteľa objektu. Vybratý variant je podrobne vyhodnotený z hľadiska energetických, ekonomických a environmentálnych prínosov.

    - Energetický manažment objektu

Tepelná strata budov závisí nielen na tepelne technických vlastnostiach budov, ktoré sú v tomto prípade nedostatočné, ale tiež na správaní sa užívateľov v objektoch. Napr. nadmerné vetranie alebo prekurovanie môže výrazne zvýšiť spotrebu tepla, nehospodárna prevádzka elektrických spotrebičov, zbytočné svietenie apod.

Organizačným opatreniam spočívajúcim v zmene chovania užívateľov možno dosiahnuť 3 až 5 % úspory energie v budove. Patrí sem obmedzenie svietenia na dobu pobytu osôb v miestnosti, hospodárna prevádzka elektrických spotrebičov, obmedzenie doby vetrania, zamedzenie únikov tepla zatváraním dverí medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, alebo medzi ochladzovaným a ostatným priestorom apod.

Úlohou energetického manažmentu je tiež súhrn činností, ktoré vedú v konečnom dôsledku k úsporám energie. Medzi ne patrí:

- opatrenia organizačného charakteru - osveta a apelácia na užívateľa budovy k hospodárnemu správaniu

- sledovanie predpokladaného vývoja cien energie pre vlastné rozhodovanie pri zásadných rekonštrukciách a prechodoch z jedného paliva na druhé

- doplnenie chýbajúcich meracích prístrojov energie

- evidencia a vyhodnocovanie nameraných údajov (štatistické vyhodnocovanie, odhady spotreby energie)

- optimálne prevádzkovanie energetického zdroja

- zavádzanie energeticky úsporných opatrení (stanovenie priorít) a vyhodnocovanie ich dopadov na energetické hospodárstvo

- zjednávanie optimálnych odberových diagramov elektrickej energie

- obmedzenie prevádzky elektrických spotrebičov (hlavne elektrických ohrievačov, ventilátorov)

- zatváranie dverí vykurovaných alebo ochladzovaných miestností

- zamedzenie nadmernému vetraniu oknami a dvermi

- neprekurovať priestory - udržovať teplotu v daných priestoroch na primeranej úrovni (zvýšenie teploty v priestoroch o 1°C znamená zvýšenie nákladov na vykurovanie o cca 5 %)

- ekonomické hospodárenie s TV

- kontrola doby svietenia, čistenie krytov svietidiel

- správna manipulácia s termostatickými ventilmi na vykurovacích telesách

Fakturačné meranie spotreby energie by malo byť odpisované v pravidelných intervaloch /zo skúsenosti doporučujeme minimálne každých desať dní/.. Mali by byť zavedené prevádzkové denníky, do ktorých sa pravidelne zaznamenáva stav meradla. Pre zavedenie energetického manažmentu a monitoringu je nutné vytvoriť podmienky, hlavne doplniť miesta merania spotreby energie (podružné elektromery, apod.).

Ročný priebeh spotreby tepelnej energie na vykurovanie v prepočte na priemerné klimatické podmienky by mal byť porovnávaný s predchádzajúcimi obdobiami a hľadané príčiny prípadného rastu spotreby tepla predovšetkým v prechodnom období. Pre posudzovanie primeranosti spotreby tepla na vykurovanie je vhodné vyhodnocovať spotrebu tepla na jednotku vykurovanej plochy. Vyhodnocovanie týchto ukazovateľov je potrebné vykonávať pravidelne (mesačne) a porovnávať s hodnotami za predchádzajúce obdobie.

Zavedenie energetického manažmentu je významným nástrojom ku dosiahnutiu úspor energie. Jedná sa o uzavretý cyklický proces neustáleho zlepšovania energetického hospodárstva v budovách, ktorý sa skladá z nasledujúcich činností: meranie spotreby energie - stanovenie potenciálu úspor energie - realizácia opatrení - vyhodnotenie a porovnanie veľkosti úspor predpokladaných a skutočne dosiahnutých.

Konkrétne vyčíslenie úspor energie vyplývajúce zo zavedenia energetického manažmentu je obtiažne, pretože závisí na mnohých faktoroch. Vplyv týchto opatrení je vhodné považovať za podporný a doplnkový k ďalším konkrétnym opatreniam.

    - Monitoring&Targeting – vyšší stupeň energetického manažmentu

Monitoring&Targeting je štruktúrovaný prístup k energetickému manažmentu. Je založený na systematickom sledovaní skutočnej energetickej spotreby, analýze výsledkov, realizácii nápravných (úsporných) opatrení a následnom spätnom vyhodnocovaní prínosov už realizovaných opatrení.

Úspory energie sú dosahované predovšetkým realizáciou beznákladových a nízkonákladových opatrení, a systém zároveň umožňuje nachádzať a posudzovať úsporné opatrenia investičného charakteru. Úsporu energie sa podarí dosiahnuť vtedy, keď sa skutočná spotreba energie čo najviac priblíži očakávanej (alebo cieľovej) spotrebe. Ešte lepší stav nastane vtedy, keď sa podarí znížiť skutočnú spotrebu oproti cieľovej spotrebe. Cieľová spotreba sa stanoví analytickým nástrojom softvérového produktu, ktorý je súčasťou a nástrojom systému Monitoring&Targeting.

Zavedenie a realizácia M&T vyžaduje relatívne nízke investície s bežnou návratnosťou do 24 mesiacov.

M&T umožňuje dôsledne a pravidelne sledovať spotrebu nositeľov energie (elektrina, plyn, teplo, stlačený vzduch …), surovín, medziproduktov, objem výroby a pod. Je to metóda, ktorá umožňuje integrovanie energetického manažmentu do už existujúcej riadiacej štruktúry.

Monitoring energetických a prevádzkových ukazovateľov – môže byť realizovaný v pravidelných intervaloch v manuálnym spôsobom osobou na to určenou. Vyššiu a užívateľsky komfortnejšiu úroveň predstavuje automatický zber dát z meračov energie, prípadne z informačného systému spoločnosti (údaje o vyťaženosti objektov). Takto pozbierané údaje budú vložené do vytvorenej softvérovej štruktúry.

      - Monitoring&Targeting – predpoklady

Súčasný stav merania energetických médií v objekte:

Elektrická energia – fakturačné meranie vyhovuje

Studená voda – fakturačný vodomer, nemá impulzný výstup

TV –  je meraná

Teplo na ohrev TV – je merané

ÚK –  je samostatne merané

Osvetlenie – nie je merané

      - Monitoring&Targeting – zavedenie

Pri implementácii M&T doporučujeme zo začiatku začať s ručným odpočtom energie a dopĺňaním údajov do softvéru (problém s odpočtom môže nastať v čase víkendu a dovoleniek zodpovedných osôb) a postupne podľa možností zavádzať systém automatizovaného zberu dát s inštaláciou podružných meraní.

      - Monitoring&Targeting – zhodnotenie nákladov na zavedenie

Po implementácii systému M&T predpokladáme dosiahnutie úspory energie vo výške 3,50% potrebnej energie pre priemerné prevádzkové hodnoty celkovej spotreby (konzervatívny odhad). V energiách (elektrina, plyn) to predstavuje 13 161,9 kWh/rok, v nákladoch na energiu 814,0 €/rok.

      - Inštalácia regulátora napätia (nn)

Úspory sú dosiahnuté napájaním záťaže zníženým napätím, úmerným zmenšením prúdu do záťaže a tým aj prúdu odoberaného zo siete. Redukované napätie je vytvorené pomocou riadeného transformátora v atypickom zapojení so sekundárnym vinutím v sérii so záťažou. Primárne vinutie transformátora je zapojené tak, že sekundárne napätie (tzv. "protinapätíe") sa odpočíta od sieťového a záťaž je napájaná nižším napätím, než menovité. Táto technológia sa nazýva VVC = voltage vector combination a je patentovaná výrobcom firmou Power Sines. Dôsledkom lineárneho sčítania a odčítania sínusového napätia na vinutiach transformátorov je zachovaný hladký priebeh napäťových aj prúdových priebehov. Nedochádza tak k vytváraniu vyšších harmonických kmitočtov a k vysokofrekvenčnému rušeniu, ako je tomu napríklad u regulátorov s polovodičovými výkonovými spínacími prvkami.

Meraním napätia v nn sústave objektu bolo zistené napätie 238 V. Znížením napätia na 220 V je možné dosiahnuť úsporu 7,00%, pri nezmenených podmienkach práce elektrických zariadení. Vypočítaná úspora je zo spotreby energie na osvetlenie. V prvom kroku doporučujeme inštalovať regulátor na osvetlenie.

Tabuľka 10: Prínosy navrhovaného opatrenia – regulácia napätia

      - Inštalácia slnečných kolektorov

Slnko je prakticky nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj energie prístupný počas väčšej časti roka. Využívanie energie slnka pomocou solárnych panelov prispieva k trvalo udržateľnému spôsobu života a nezaťažuje budúce generácie. Samotné využívanie energie slnka nemá nijaké negatívne ekologické vplyvy počas celej doby životnosti solárnych kolektorov, ktorá sa v našich podmienkach pohybuje okolo 20 až 30 rokov.

Množstvo slnečnej energie, ktoré dopadne ročne na povrch Zeme je asi 10 000 násobne väčšie, než je súčasná celosvetová spotreba energie za 1 rok! Medzi jednotlivými regiónmi Slovenska nie je v intenzite slnečného žiarenia veľký rozdiel, avšak rozdiel medzi najteplejšími a najchladnejšími regiónmi Slovenska je len približne 15 %. Dôležité je teda skôr umiestnenie slnečných kolektorov na vhodnom, južne orientovanom slnečnom mieste, a nie to, v akom regióne Slovenska bývate. Intenzita slnečného žiarenia sa počas roka mení. Najviac slnečnej energie získame v letných mesiacoch, kedy je intenzita najvyššia. Maximum slnečného žiarenia na Slovensku zaznamenávame v júli, minimum na prelome decembra a januára. Najviac žiarenia dopadá na Zem vždy na poludnie.

- po vykonaní vstupnej investície je energia zo slnka prakticky zadarmo

- možnosť ušetrenia 60 – 70 % nákladov na ohrev TÚV

- slnečná energia nie je ovplyvnená dodávkou a požiadavkami na palivá, teda nie je predmetom rastúcich cien ropy, dreva a pod.

- úspora je okamžitá a budete šetriť aj veľa rokov v budúcnosti

- solárna energia je čistá, obnoviteľná a udržateľná, čím taktiež pomáha ochraňovať našu prírodu

- solárna energia neprispieva ku globálnemu otepľovaniu, kyslým dažďom a smogu

- aktívne prispieva k úbytku nebezpečných skleníkových plynov

- solárne systémy prakticky nevyžadujú žiadnu údržbu a vydržia desaťročia

- solárne kolektory je možné inštalovať na všetky typy striech

- možnosť horizontálnej aj vertikálnej montáže kolektorov

Inštaláciou slnečných kolektorov sa využíva obnoviteľný zdroj energie. Navrhujeme inštalovať slnečné kolektory s účinnou plochou 20 m2.

Tabuľka 11: Prínosy navrhovaného opatrenia – kolektory

      - Rekuperácia

Ide o zariadenie pre vetranie s minimálnym únikom tepla. Tento systém pracuje na základe výmeníka tepla, ktorý tým, že z odvádzaného vzduchu odoberá teplo prípadne ho v sebe akumuluje a odovzdáva ho do čerstvého vzduchu privádzaného z vonkajšieho prostredia do interiéru, minimalizuje tepelné straty, ktoré by vznikali pri potrebe privádzaný čerstvý vzduch ohrievať na požadovanú teplotu. Nevzniká teda efekt prudkého ochladenia v interiéri ako v prípade bežného vetrania oknami.

Pre lepšie pochopenie fungovania poslúži vzorový príklad kde uvažujeme s extrémnou zimou s -20°C vo vonkajšom prostredí a +22 v interiéri. Do vonkajšieho prostredia odovzdáme cez rekuperátor vzduch s teplotou +22°C, teplo zo vzduchu sa naakumuluje do výmenníka rekuperátora a zohreje ho na cca +22°C následne cez ďalší vzduchový kanál privedieme cez rekuperátor vzduch s teplotou. -20°C ten sa v rekuperátore zohreje na približne +1°C a ten doohrejeme na izbovú teplotu. Ušetrili sme tak cca 50% výdavkov na ohrev čerstvého vzduchu. Zdá sa Vám to málo? Rekuperátor je možné doplniť o takzvaný zemný kolektor, ide o výmenník umiestnený cca 2 m pod terénom v okolí stavby, alebo pod ňou. Takýto kolektor zabezpečí predohrev čerstvého vzduchu na teplotu pôdy a následne sa ohriaty vzduch privedie do rekuperátora. Ak teda uvažujeme s vstupnou teplotou na rekuperátore nie -20°C, ale napr. +8°C tak nám aj v prípade vonkajšej teploty -20°C do priestoru prichádza bez energeticky nákladného ohrevu vzduch s teplotou cca +15°C a to je už skutočne zaujímavá hodnota. Ak však zvážime, že vonkajšia teplota okolo -20°C je nereálna v našom podnebnom pásme a priemerné teploty v zimnom období sú u nás na úrovni tesne pod 0°C, zistíme, že rekuperácia tepla nám dokáže ušetriť značné náklady a zabezpečiť pocit pohodlia a komfortu aj v zimných mesiacoch.

Tabuľka 12: Prínosy navrhovaného opatrenia – rekuperácia

## Vysoko nákladové opatrenia

Vysoko-nákladové opatrenia sú zamerané na tepelno-technické vlastností objektov a výrobu tepla.

      - Inštalácia TČ

Plynové tepelné čerpadlo je obnoviteľný zdroj tepla a chladu, ktorý ako primárny zdroj získavania tepla využíva vonkajší vzduch. Plynové tepelné čerpadlo pracuje v systémoch vzduch/voda alebo vzduch/chladivo vďaka čomu sa dokáže prispôsobiť akejkoľvek inštalácii. Na pohon kompresorov používa plynový motor spaľujúci plyn alebo LPG. Chladivový okruh tepelného čerpadla využíva chladivo R410A (chladivo bez freónov) s nulovým koefcientom rozkladu ozónu vďaka ktorému predstavuje ekologické riešenie vykurovania a chladenia. Plynové tepelné čerpadlá sa používajú v systémoch s priamou expanziou chladiva alebo v systémoch kde je teplonosným médiom voda. Inštaláciou plynového TČ sa využíva obnoviteľný zdroj energie.

Inštaláciou plynového TČ sa využíva obnoviteľný zdroj energie. Navrhujeme inštalovať tepelné čerpadlo vzduch voda s výkonom 50,00 kW a s COPt = 2,91, COPch = 2,53.

Tabuľka 13: Prínosy navrhovaného opatrenia – TČ

    - Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií

Kvalitná tepelná izolácia si vyžaduje správny izolačný materiál a dostatočnú vrstvu tepelnej izolácie, samotná izolačná vrstva však musí byť doplnená ďalšími komponentmi, ktoré sú tiež veľmi dôležité. Každý má pri tepelnej ochrane strechy svoju úlohu a len spolu vytvárajú dokonalý celok – zatepľovací systém.

Z rozboru jestvujúceho stavu vyplýva, že obalové konštrukcie objektu nevyhovujú súčasným požiadavkám na tepelnú ochranu budov pre energetickú triedu A1 a požadovaný tepelný odpor obalových konštrukcií. Navrhujeme v budovách vymeniť jestvujúce okná za plastové s Usklamin=0,7 W/m2.K, zatepliť obvodové múry materiálom hr=160 mm s koeficientom tepelnej vodivosti minimálne 0,046 m.k/W. Strechy navrhujeme zatepliť materiálom hr=390 mm s koeficientom tepelnej vodivosti minimálne 0,046 m.k/W.

Alternatíva 1

Tabuľka 14: Prínosy navrhovaných opatrení –obalové konštrukcie

Alternatíva 2

Tabuľka 14: Prínosy navrhovaných opatrení –obalové konštrukcie

      - Výmena osvetlenia

Z analýzy východiskového stavu vyplýva, že osvetlenie v objekte v niektorých častiach nevyhovuje hygienickým ani energetickým požiadavkám. Navrhujeme v týchto častiach vymeniť jestvujúce svietidlá v objektoch za LED svietidlá a žiarivkové s vyššou účinnosťou.

Výhody – vysoká úspora spotreby el. energie a produkcie CO2, nižšia investícia, krátka doba návratnosti investície, plnenie STN.

Nevýhody –pôvodné svietidlá sú retrofitované, krytie svietidiel je pôvodné (zastarané, zažltnuté) čo má za následok vyššiu stratu svetleného toku. Navrhujeme pred realizáciou tejto alternatívy vykonať merania pôvodných krytov svietidiel a následne prepočítať navrhovaný počet LED svietidiel na doplnenie (na základe doposiaľ dostupných údajov navrhujeme doplniť 30 kusov).

Tabuľka 15: Prínosy navrhovaného opatrenia – výmena osvetlenia

## Zhrnutie opatrení

V nasledujúcej tabuľke sú prehľadným spôsobom zhrnuté opatrenia na zníženie nákladov na energie v objekte. V nasledujúcej tabuľke nie sú zohľadnené prínosy zo zavedenia monitoringu targetingu (úspora je značne závislá na ľudskom faktore).

Tabuľka 16: Zhrnutie navrhnutých opatrení

Obrázok 3: Porovnanie jednotlivých opatrení z pohľadu úspor energie

Z uvedeného grafu je zrejmé, že najvýhodnejším opatrením je inštalácia tepelného čerpadla.

## Varianty energeticky úsporného projektu

Z jednotlivých opatrení boli zastavené 3 racionalizačné varianty. Každý z variantov obsahuje výpočet energetických  úspor so zohľadnením synergického efektu kombinácie opatrení.

Z dôvodu prehľadného porovnania je energetická bilancia nového stavu porovnaná s hodnotou spotreby energie, potrebnej na zabezpečenie tepelnej pohody v objekte, prepočítanej na normalizovaný počet dennostupňov. Výber poradia jednotlivých variant bol spracovaný na základe párového porovnávanie kritérií. (samostatné kapitoly).

    - Variant 1

Kombinácia opatrení navrhnutá do variantu 1 je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 17: Náklady na realizáciu a úspora – variant 1

    - Variant 2

Kombinácia opatrení navrhnutá do variantu 2 je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 18: Náklady na realizáciu a úspora – variant 2

    - Variant 3

Kombinácia opatrení navrhnutá do variantu 3 je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 19: Náklady na realizáciu a úspora – variant 3

    - Porovnanie jednotlivých variant

Obrázok 4: Porovnanie jednotlivých variant z pohľadu úspor

Z pohľadu úspor primárnej energie je najvýhodnejší variant č.3.

# EKONOMICKÉ HODNOTENIE

Pre každý uvedený variant boli vypočítané základné ukazovatele efektívnosti. Sú to:

Jednoduchá doba návratnosti investície – doba splácania (TS)

TS = IN / CF

kde	IN = investičné náklady

CF = ročné Cash - Flow projektu

reálna doba návratnosti (výpočtom z diskontovaného Cash – Flow projektu)

Tsd                        - t

(  CFt . (1+r)  - (N = 0

t=1

kde 	CFt	…	ročné prínosy projektu (zmena peňažných tokov pre realizáciu projektu)

r 	…	diskont

(1 + r)-t…	odúročiteľ

čistá súčasná hodnota (NPV)

Tž                         - t

NPV = (  CFt  . (1+r)  -  (N

t=1

kde:  	CFt - Cash - Flow projektu v roku t

r - diskont

t - hodnotené obdobie (1 až n rokov)

Tž – doba životnosti (hodnotenie) projektu

vnútorné výnosové percento (IRR)

platí:	IRR = r

Pre ekonomické vyhodnotenie bolo hodnotené obdobie uvažované v súlade s technickou životnosťou investície,  20 rokov . Pre výpočet bola použitá diskontná sadzba 4 % a zložený nárast cien 2 %.

Pri výpočte jednoduchej doby návratnosti variant boli použité celkové investičné náklady na jednotlivé opatrenia a úspora nákladov na energie, palivo a prevádzkové náklady.

Nasledujúce tabuľky zhrňujú prehľadným spôsobom technické a ekonomické ukazovatele pre vyššie špecifikované varianty skupín energeticky úsporných opatrení. Ďalšie tabuľkové a grafické ekonomické vyhodnotenia navrhovaných variantov sú uvedené v samostatnej prílohe.

Tabuľka 20: Vstupné údaje

Tabuľka 21: Ekonomické hodnotenie variantov

Obrázok 5: Porovnanie ukazovateľa ziskovosti

Z uvedeného obrázku vyplýva, že najziskovejší je variant 1.

Obrázok 6: Porovnanie čistej súčasnej hodnoty

Najvyššiu hodnotu výnosu počas životnosti variantu má variant č.1. Variant č.3 je ekonomicky nevýhodný.

Obrázok 7: Porovnanie pomeru investičných nákladov k úsporám

V tomto prípade je najvýhodnejší variant č.1. Pomer investičných nákladov k úsporám je najnižší.

Ďalšia grafická a tabuľková časť ekonomického vyhodnotenia vybratého variantu je uvedená v samostatnej prílohe energetického auditu.

# ENVIRONMENTÁLNE VYHODNOTENIE DOP. VARIANTU

Ekologické účinky realizácie projektu sú vyhodnotené porovnaním emisií oxidu uhličitého vo východiskovom stave a po realizácií projektu. Pre výpočet emisií boli použité emisné faktory dané vyhláškou MVRR SR č. 625/2006.

Tabuľka 22: Emisné koeficienty

Tabuľka 23: Zníženie záťaže životného prostredia

Na základe Kjótskeho protokolu, s účinnosťou od 16. februára 2005, boli stanovené predpoklady pre vytvorenie trhu na obchodovanie s emisiami. Veľké množstvo bariér bráni realizácii (implementácii) množstva energeticky efektívnych opatrení, ktoré sa môžu stať realizovateľnými, ak sa vzala do úvahy peňažná hodnota ušetrených emisií realizovaných napr. v rámci  “Protocol's Joint Implementation mechanism”. Avšak z dôvodu existencie transakčných nákladov môžu byť do schémy zaradené len samostatné projekty s určitou veľkosťou. Ďalšia možnosť je poskytnutá prostredníctvom združovania projektov, programový JI (združovanie viacerých projektov do jedného programu resp. aktivít) alebo začlenenie do “Green investment scheme”.

# VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU

Výber optimálneho variantu je vykonaný pomocou párového porovnávania vybratých kritérií, ocenených váhou. Každé kritérium je ohodnotené v stupnici od 0 – 100 bodov. Pri kritériách kvalitatívnych je ohodnotenie spracované podľa nasledujúcich statí. Zvolené ekonomické kritéria sú po odrátaní výšky grantu.

## Metodika a kritériá hodnotenia

Výberová matica

Výber najvhodnejšej alternatívy znamená ocenenie výhodnosti možných spôsobov jednania z hľadiska cieľov, o ktoré riešiteľ usiluje. V našom prípade postupujeme takto:

Stanovenie kritérií rozhodovania a zostavenie rozhodovacej matice

V tomto kroku zvolíme kritéria na základe ktorých rozhodneme o vhodnosti tej ktorej alternatívy.

Tabuľka 24: Zvolené kritéria rozhodovania z kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi

Tieto kritéria môžu byť kvantitatívne, alebo kvalitatívne. Jednotlivé kritéria oceníme buď číselne , alebo slovne. Aby sme mohli jednotlivé kritéria porovnať musíme ich previesť na spoločnú základňu. V našom prípade sme jednotlivé kritéria ocenili stupnicou od 1 do 100. Je možné zvoliť ľubovoľný počet kritérií. Zvolené kritéria však musia byť relevantné k danej problematike. Pre kvantitatívne kritéria je hodnota prevedená na 100-bodovú stupnicu a následne ohodnotená podľa pravidla:

100 bodov má najvýhodnejšia hodnota. Pre ostatné hodnoty sa počet bodov vypočíta lineárnou interpoláciou. Po výpočte sa body priradia nasledovne:

- Ak je počet vypočítaných bodov <=20 priradí sa hodnota 20

- Ak je počet vypočítaných bodov <=40 a > 20 priradí sa hodnota 40

- Ak je počet vypočítaných bodov <=60 a > 40 priradí sa hodnota 60

- Ak je počet vypočítaných bodov <=80 a > 60 priradí sa hodnota 80

- Ak je počet vypočítaných bodov >80 priradí sa hodnota 100

Pre kvalitatívne kritéria sme zvolili nasledovné pravidlá:

- kritérium ohodnotené ako „veľmi nízke“  - priradený počet bodov = 100

- kritérium ohodnotené ako „nízke“  - priradený počet bodov = 80

- kritérium ohodnotené ako „stredné“  - priradený počet bodov = 60

- kritérium ohodnotené ako „vysoké“  - priradený počet bodov = 40

- kritérium ohodnotené ako „veľmi vysoké“  - priradený počet bodov = 20

Tabuľka 25: Kritéria ohodnotené bodmi

Tabuľka 26: Priradenie bodov podľa stanoveného postupu

Vzhľadom na to, že nie všetky kritéria sú rovnako dôležité, priradili sme jednotlivým kritériám príslušné váhy, ktoré zohľadňujú ich dôležitosť. Váhy sme určili pomocou párového zrovnávania jednotlivých kritérií. Váhy boli určené so zameraním na ekonomiku variantov.

Tabuľka 27: Určenie váh párovým porovnaním kritérií

Vynásobením bodovej hodnoty váhami a následným sčítaním bodov pre jednotlivé varianty určíme poradie výhodnosti jednotlivých variant. Variantu s najvyšším počtom bodov považujeme za najlepšiu z hľadiska úžitkovosti.

Tabuľka 28: Kritéria ohodnotené bodmi a vynásobené váhou

Pri realizácií ľubovoľného projektu sa vyskytujú riziká, ktoré je potrebné tiež zohľadniť. Pri stanovení rizík a ich ohodnotenia postupujeme obdobne, ako pri stanovení matice užitočnosti. Bodovú hodnotu rizika predstavuje pravdepodobnosť, že k uvedenému riziku dôjde.

Tabuľka 29: Riziká ohodnotené kvalitatívne

Tabuľka 30: Riziká ohodnotené bodmi

Tabuľka 31: Riziká ohodnotené bodmi a vynásobené váhou

    - Vyhodnotenie výsledného efektu

Vyhodnotenie výsledného efektu je porovnanie váženej užitočnosti a stupňa váženého rizika.

Tabuľka 32: Vyhodnotenie výsledného efektu

Obrázok 8: Porovnanie súčtu poradí

Z uvedenej tabuľky a grafu vyplýva, že na základe zvolených kritérií a priority jednotlivých kritérií (váha), je najvýhodnejší variant č.2 . Variant č.2 doporučujeme realizovať.

## Celková výška dosiahnuteľných úspor energie pre dop. variant

Energetický posudok preukázal, že v objekte sú ešte možnosti úspor predovšetkým v spotrebe tepla, hlavne vo využívaní odpadného tepla a v zlepšení tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií.

Všetky výpočty, závery a odporučenia tohto energetického posudku vychádzajú z posúdenia spotreby energie, potrebnej na zabezpečenie tepelnej pohody v objektoch. Výška investičných nákladov a ekonomické hodnotenie jednotlivých variantov vychádza z obvyklých cien strojov, zariadení a stavebných materiálov a z cien energie a jednotlivých médií v dobe spracovania tohto energetického posudku. V ekonomickom hodnotení bola uvažovaná výška diskontnej sadzby 4 %. Zložený nárast cien energie bol uvažovaný vo výške 2 %.

Tabuľka 33: Celková výška dosiahnuteľných úspor energie pre doporučený variant

## Záverečné odporúčanie

Záverom môžeme konštatovať, že doporučený variant 2 energeticky úsporných opatrení je ekonomicky výhodnejší ako doterajší stav a na základe zvolených kritérií a priorít najvýhodnejší spomedzi navrhovaných variantov.

Rozhodnutie však ostáva na vedení spoločnosti pre ktoré z navrhovaných variantov alebo len čiastkových opatrení sa rozhodne.

# REKAPITULAČNÝ LIST ENEREGETICKÉHO AUDITU

Spotreba energie pred a po realizácií navrhnutých opatrení je určená z normatívneho výpočtu tepelných strát objektu pre normalizovaný klimatický rok. (3422 0D)

## Zhrnutie energetických a enviromentálnych prínosov.

Tabuľka 34: Koeficienty pre prepočet úspor na primárnu energiu a celkovú primárnu energiu

Tabuľka 35: Energetické a enviromentálne prínosy

Vypočítané prínosy sú za nasledovných podmienok:

- (v) Východiskové hodnoty sú pre normovanú potrebu tepla na vykurovanie (vrátane pomocnej haly ako keby bola vykurovaná).

- (H) Hodnoty po realizácií navrhnutého súboru opatrení sú pre normovanú potrebu tepla na vykurovanie.

- Prínosy tvoria rozdiel (V) – (H).

## Zatriedenie objektu do energetickej triedy po realizácií doporučených opatrení

Tabuľka 36: Energetické triedy

# PRÍLOHY

## Príloha 1 – Ekonomické hodnotenie doporučeného variantu

## Príloha 2 - Fotodokumentácia objektov

Obrázok 9: Pohľady

## Príloha 3 – Odovzdávací a preberací protokol

Odovzdávací a preberací protokol

Odovzdávajúci:   EkoEnergy-Group, s.r.o. Matice slovenskej 8, 971 01 Prievidza,

IČO  36 797 766

Preberajúci:    Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Dňa 27.1.2016 odovzdávajúci odovzdal preberajúcemu písomnú správu z energetického auditu MŠ Mišíka, vypracovaného v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. a  v 4 kópiach a na CD nosiči.

Odovzdávajúci:						Preberajúci:

| Ing. Marián Tihanyi | Ing. Tatiana Kvočiková |
| --- | --- |
| Konateľ spoločnosti |  |

## Príloha 4 – Osvedčenie audítora

## Príloha 5 – Súhrnný informačný list, Súbor údajov pre monitorovací systém

## Príloha 6 – Základné tepelne technické parametre objektu

## Príloha 7 – Krycí list

# Footnotes

Variant č.2 – po realizácií obalové konštrukcie nebudú vyhovovať STN, tiež objekt nebude v energetickej triede A1 ale B. Tieto podmienky sú splnené pre variant č.3, ktorý ale nie je ekonomicky výhodný. Po doplnení variantu č.2 rekuperačnými jednotkami bude objekt v energetickej triede A1, aj keď obalové konštrukcie nebudú spĺňať STN. V zmysle zákona o energetickej efektívnosti č 321/2014 Z.z. sa pri rekonštruovaných objektoch majú dosiahnuť požadované parametre ak je to technicky a ekonomicky možné.

# Text boxes

ENERGETICKÝ  AUDIT  ET - A1

Materská škôlka Matušku

Prievidza

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Prievidzi