Prieskum trhu

požiadavka na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                          Mesto Prievidza

IČO:                             318 442

Sídlo:                            Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková

Telefón :                        046/5179601

E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Imrich Frívaldský

Telefón :                        046/5179605

E- mail  :                        imrich.frivaldsky@prievidza.sk

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1 Názov zákazky : „ Spevnené plochy na Ul. B. Björnsona v Prievidzi “.

2.2 Druh zákazky :   zákazka na stavebné práce

2.3 Miesto dodania:  spevnené plochy na Ul. B. Björnsona v Prievidzi

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

3.  Opis predmetu zákazky :

3.1 Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni realizačnej projektovej dokumentácie, výkonu inžinierskej činnosti a realizácie stavby „Spevnené plochy na Ul. B. Björnsona v Prievidzi“.

Spevnené plochy budú riešené vo vnútroblokovom priestore bytových domov na ul. Björnsona, situované v katastrálnom území Prievidza, na parcele č. C-KN 90/1, druh pozemku ostatná plocha.

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, bude vypracovaná v zmysle vyhlášky č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA.

3.1.1.Zabezpečiť projektovú dokumentáciu stavby spôsobilú k účelu využitia, ktorá bude vypracovaná oprávnenou osobou a bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. Návrh riešenia musí byť odkonzultovaný Mestským úradom Prievidza - oddelenie výstavby a životného prostredia.

Rozsah a obsah projektovej dokumentácie:

- stavebno-architektonická časť

- úpravu ochrany existujúcich inžinierskych sietí - telekomunikačná sieť, elektrické

rozvody NN a VN v zmysle vyjadrení dotknutých organizácií

- trvalé dopravné značenie

- položkovitý rozpočet stavby + výkaz výmer (zadanie stavby) v členení:

- stavebno-architektonická časť

- úpravu ochrany existujúcich inžinierskych sietí

- trvalé dopravné značenie

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie sú aj nasledovné doklady:

- situačný náčrt spevnených plôch

- situácia inžinierskych sietí z mapového podkladu Prievidze

- situácia z katastra nehnuteľností Prievidze

- vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení spoločnosti Slovak Telekom

- vyjadrenie k existencii vedení NN a VN spoločnosti SSE - Distribúcia

3.1.2 Zabezpečiť inžiniersku činnosť stavby, povolenie na stavbu.

Inžinierskou činnosťou sa rozumie obstaranie nasledovných záležitostí:

- zabezpečenie všetkých stanovísk, vyjadrení, súhlasov a iných dokladov

dotknutých orgánov a organizácií potrebných pre vydanie povolenia na stavbu

b) 	zabezpečenie vydania povolenia na stavbu

c) 	iné súvisiace činnosti podľa požiadaviek objednávateľa

3.1.3 Zrealizovať predmet zákazky s predpokladaným rozsahom :

- realizácia spevnených plôch a trvalého dopravného značenia bude možná až po odsúhlasení projektovej dokumentácie Mestským úradom Prievidza a Okresným dopravným inšpektorátom Prievidza

- vypílenie 1 ks stromu s náhradnou výsadbou 4 ks stromov vo vnútroblokovom priestore, odstránenie 4 ks pňov,

- odstránenie podkladových vrstiev terénu pre nové spevnené plochy. Odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu,

- vytvorenie nových spevnených plôch – šikmé státie (pod uhlom 60°) pre cca 20 osobných motorových vozidiel,

- rozmer státia pre jedno osobné motorové vozidlo by malo mať parametre šírky 2,50 m, ostatné podľa predpisov a noriem pre šikmé státie, nová plocha parkovacieho státia sa vybuduje z ekologickej dlažby Premac Ex-ek s nasledovným zložením :

dlažba Premac Ex-ek 200/200/80mm	  80 mm

lôžko z drveného kameniva, frakcia 4/8 mm 	  30 mm

štrkodrva, frakcia 0/63 mm 	200 mm

štrkodrva, frakcia 0/63 mm 	200 mm

geotextília PP 300		-----------

Spolu		510 mm

- nové parkovacie miesta budú vyznačené novým zvislým aj vodorovným dopravným značením (vyhláška č. 9/2009 Z.z., príloha č.1).

- vybudovanie spevnenej plochy v úrovni vnútroblokovej komunikácie, osadenie nových cestných obrubníkov do betónového lôžka po obvode celej obruby vnútrobloku a nových spevnených plôch, ktoré v mieste parkovacích státí budú vystupovať nad plochu max. 80 mm, v mieste styku novej spevnenej plochy a jestvujúcej asfaltovej plochy sa zrealizuje zárez a zapustí obrubník do úrovne jestvujúcej asfaltovej plochy,

- v mieste napojenia vnútroblokovej komunikácie a obrubníkov po celom obvode je potrebné odstrániť pás asfaltovej úpravy v predpokladanej šírke 0,50 m a následne vytvoriť novú asfaltovú vrstvu so zálievkou napojenia na pôvodnú komunikáciu,

- vnútroblokovú komunikáciu riešiť ako jednosmernú, vjazd a výjazd z ul. B. Björnsona a ul. M.R. Štefánika ako obojsmerný,

- úprava okolia spevnenej plochy, zahumusovanie a zatrávnenie,

- zameranie stavby – zameranie skutočného stavu vykonaného diela v tlačenej aj digitálnej forme, taktiež geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností v tlačenej aj digitálnej forme,

- priamo v dotknutom záujmovom území stavby, vo vnútrobloku sú vedené nasledovné inžinierske siete : telekomunikácie, rozvody NN a VN,

existujúce telekomunikačné rozvody je potrebné zabezpečiť ochranným žľabom s priloženou sekundárnou chráničkou, existujúce elektrické VN a NN rozvody taktiež zabezpečiť podľa predpisov a noriem

Projektová dokumentácia v stupni realizačnej projektovej dokumentácie stavby bude odovzdaná spôsobilá na účel dohodnutého užívania, bude spĺňať všetky  platné  normy  STN, ON, TP.

Projektant je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie konzultovať  s objednávateľom.

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná odborne spôsobilou osobou s autorizačným osvedčením na oprávnenie vykonávať predmetnú zákazku.

# Dokumentáciu žiadame dodať - 3 sady projektovej dokumentácie stavby, z toho 2 sady overené stavebným úradom a 2 x originál právoplatného povolenia na stavbu najneskôr do dňa odovzdania staveniska.

# Cenová kalkulácia bude vypracovaná v nasledovnom členení:

- vypracovanie projektovej dokumentácie

- inžinierska činnosť a povolenie na stavbu

- stavebno-architektonická časť

- úpravu ochrany existujúcich inžinierskych sietí

- trvalé dopravné značenie

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie sa uchádzačom odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača.

Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody na základe vykonaných skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v zmysle platnej legislatívy.

3.2 Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili

a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

Kontaktná osoba vo veciach obhliadky miesta dodania predmetu zákazky : Ing. Imrich

Frívaldský, telefón : 046 /5179605, e-mail: imrich.frivaldsky@prievidza.sk

Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu  obstarania idú na ťarchu uchádzača.

3.3 Súčasťou požiadavky je  návrh zmluvy o dielo, situačný náčrt spevnených plôch, situácia  inžinierskych sietí z mapového podkladu Prievidze, situácia z katastra nehnuteľností Prievidze, vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení spoločnosti Slovak Telekom, vyjadrenie k existencii vedení NN a VN spoločnosti SSE – Distribúcia.

3.4 Dodanie predmetu zákazky:

# Termín začatia vykonávania diela: najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

# Termín odovzdania projektovej dokumentácie: najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia     účinnosti zmluvy.

# Termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 120 dní od nadobudnutia účinnosti

zmluvy

4.  Možnosť predloženia ponuky na:

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1  Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2  Zálohy nebudú  poskytované.

6.  Podmienky účasti uchádzačov:

6.1 Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritérií – cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.

6.3 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo

založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na  zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a  pod.).

6.4 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym zástupcom  uchádzača.

6.5 Zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru, ako je predmet zákazky za predchádzajúcich  päť rokov, s uvedením odberateľov, lehôt dodania, cien  tovaru a prác.

7.  Lehota na predloženie ponúk:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  04.04. 2016 do 13,00 hod.

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1     alebo emailom na adresu: iveta.krajcikova@prievidza.sk

7.3 Ponuky, ktoré budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených

obálkach a označené : „Spevnené plochy – Ul. B. Björnsona “ - neotvárať.

8.  Kritéria na hodnotenie ponúk:

8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Imrich Frívaldský

V Prievidzi, 22.3.2016

JUDr. Katarína Macháčková

primátorka mesta

PRÍLOHA: 	- návrh zmluvy o dielo

- situačný náčrt spevnených plôch

- situácia inžinierskych sietí z mapového podkladu Prievidze

- situácia z katastra nehnuteľností Prievidze

- vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení spoločnosti Slovak Telekom

- vyjadrenie k existencii vedení NN a VN spoločnosti SSE - Distribúcia